## Slide 1: Inside IoT - Arquitectura y Control RGB con Blynk
ESP32-S3DEVKITC-1 + Blynk App
Versión: 01-06-2025

## Slide 2: 1. Elección de la Plataforma IoT
✔ Se eligió Blynk por su facilidad de integración con ESP32 y su app móvil pulida.
✔ Menor infraestructura requerida comparado con soluciones como Arduino Cloud.
✔ Ideal para prototipos rápidos con control remoto y visual.

## Slide 3: Limitaciones de Blynk IoT (versión gratuita)
❌ Solo 1 dispositivo activo por cuenta.
❌ No permite modularizar fácilmente (callbacks como BLYNK_WRITE son globales).
❌ No permite self-hosting.
❌ Depende 100% de su infraestructura cloud.
→ Por esto, no se separó el control en módulos.

## Slide 4: 2. Arquitectura y Flujo de Mensajes
📶 Flujo: App Blynk ↔ Cloud Blynk ↔ ESP32
1. La app modifica un valor → llega al ESP32 vía BLYNK_WRITE.
2. El ESP32 actualiza su configuración y estado.
3. Se ejecuta la lógica (parpadeo, log, etc.).

## Slide 5: 3. Sincronización al Conectar la App
🟢 Al abrir la app, el ESP32 sincroniza automáticamente los valores:
→ Se actualizan color, tiempo, cantidad, modo demo, nivel de log.
→ Se logra coherencia entre el estado visual y el estado interno.
🛠 Esto se hace con Blynk.syncAll() o Blynk.syncVirtual(...)

## Slide 6: 4. Widgets de la App Inside IoT
Widget | Pin | Tipo | Función
Color | V1 | Dropdown | Selecciona color RGB
Cantidad | V2 | Slider | Número de parpadeos
Tiempo | V3 | Slider | Intervalo entre parpadeos
Inicio experimento | V4 | Botón | Dispara parpadeo
Modo demo | V5 | Switch | Activa lógica alternativa
Mostrar config | V6 | Switch | Muestra parámetros actuales
Nivel log | V7 | Segmented | Configura salida serial
Versión firmware | - | Texto | Solo informativo