## Slide 1: Inside IoT - Arquitectura y Control RGB con Blynk
ESP32-S3DEVKITC-1 + Blynk App
Versión: 01-06-2025

## Slide 2: 1. Elección de la Plataforma IoT
✔ Se eligió Blynk por su facilidad de integración con ESP32 y su app móvil pulida.
✔ Menor infraestructura requerida comparado con soluciones como Arduino Cloud.
✔ Ideal para prototipos rápidos con control remoto y visual.

## Slide 3: Limitaciones de Blynk IoT (versión gratuita)
❌ Solo 1 dispositivo activo por cuenta.
❌ No permite modularizar fácilmente (callbacks como BLYNK_WRITE son globales).
❌ No permite self-hosting.
❌ Depende 100% de su infraestructura cloud.
→ Por esto, no se separó el control en módulos.

## Slide 4: 2. Arquitectura y Flujo de Mensajes
📶 Flujo: App Blynk ↔ Cloud Blynk ↔ ESP32
1. La app modifica un valor → llega al ESP32 vía BLYNK_WRITE.
2. El ESP32 actualiza su configuración y estado.
3. Se ejecuta la lógica (parpadeo, log, etc.).

## Slide 5: 3. Sincronización al Conectar la App
🟢 Al abrir la app, el ESP32 sincroniza automáticamente los valores:
→ Se actualizan color, tiempo, cantidad, modo demo, nivel de log.
→ Se logra coherencia entre el estado visual y el estado interno.
🛠 Esto se hace con Blynk.syncAll() o Blynk.syncVirtual(...)

## Slide 6: 4. Widgets de la App Inside IoT
Widget | Pin | Tipo | Función
Color | V1 | Dropdown | Selecciona color RGB
Cantidad | V2 | Slider | Número de parpadeos
Tiempo | V3 | Slider | Intervalo entre parpadeos
Inicio experimento | V4 | Botón | Dispara parpadeo
Modo demo | V5 | Switch | Activa lógica alternativa
Mostrar config | V6 | Switch | Muestra parámetros actuales
Nivel log | V7 | Segmented | Configura salida serial
Versión firmware | - | Texto | Solo informativo

## Slide 7: 5. Flujo de Configuración (Clases Internas)
1. Al iniciar el ESP32, se cargan valores desde NVS (cfg_iot).
2. Se inicializa el LED con los valores actuales (led.cpp).
3. Se conecta a Wi-Fi y luego a Blynk.
4. Se llama Blynk.syncVirtual(...) para traer valores desde la app.
5. Los callbacks BLYNK_WRITE actualizan variables y las persisten si cambian.
6. El sistema queda listo con la configuración sincronizada.

## Slide 8: 6. Flujo de Ejecución (Lógica del LED)
1. El usuario presiona 'Iniciar experimento' (V4).
2. Se dispara un evento que cambia el estado del sistema.
3. La máquina de estados inicia la secuencia de parpadeo.
4. Se utiliza un timer no bloqueante (timer.h) para manejar el ritmo.
5. led.cpp gestiona encendido/apagado según color y tiempo.
6. El sistema loguea cada paso según el nivel de log configurado.
7. Al finalizar, retorna al estado inactivo esperando nuevo comando.